Załącznik A - wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym – część 1

Pracownia językowa 16-stanowiskowa - minimalne parametry:

W skład pracowni językowej wchodzą:

- 1 stanowisko nauczyciela + stacjonarny komputer klasy PC wraz z monitorem, myszką oraz klawiaturą, (Biurko nauczyciela: Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej (kolor: sosna) gr. 18mm, blat grubości min. 25 mm, wykończenie blatu okleiną PCV, konstrukcja umożliwiająca ukrycie kabli, narożniki blatu zaoblone. Biurko powinno posiadać z lewej strony otwarte półki na wstawienie jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny oraz półkę pod klawiaturę. Wielkość blatu musi być tak dobrana, aby po ustawieniu na nim monitora oraz urządzenia wielofunkcyjnego, nauczyciel miał swobodny dostęp do „pulpitu nauczyciela” + wolną przestrzeń na ewentualne dodatkowe materiały dydaktyczne (książki, materiały w formie papierowej itp). Biurko musi posiadać miejsce na zabudowę głośników wchodzących w skład pracowni. Szacowane wymiary blatu 150-160 cm. Wysokość biurka 76cm). Krzesło nauczycielskie: metalowa konstrukcja. Stelaż - rura min. Ø 25 mm. Tapicerka siedziska i oparcia: tkanina. Kolor konstrukcji: popiel, kolor tkaniny: ciemno niebieski. Przybliżone wymiary: wysokość: 80-85cm, głębokość: 46-48cm, szerokość: 42-44cm, wysokość siedziska: 46-48cm

- 16 stanowisk uczniowskich (Stanowiska uczniowskie - stolik uczniowski 1-osobowy - szt. 16 (wymiary min. 70 x 50 x 76 cm.) wykonany w całości z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm z trwałym obiciem na wszystkich krawędziach (kolor płyty i krawędzi: sosna.) w ustawieniu „ podkowa” w sali o wymiarach 6,24m x 6,02m, blaty o gr. 25mm., konstrukcja umożliwiająca schowanie kabli ). Krzesło uczniowskie: metalowa konstrukcja. Stelaż - rura min. Ø 25 mm., Siedzisko i oparcie ze sklejki. Kolor konstrukcji: popiel, kolor sklejki: sosna. Przybliżone wymiary: wysokość: 80-85cm, głębokość: 46-48cm, szerokość: 42-44cm, wysokość siedziska: 45-48cm

- Projektor multimedialny wraz z ekranem

- Urządzenie wielofunkcyjne – laserowe

- TV 48”

- Tablica suchościeralna wraz z wyposażeniem i montażem

- apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy

Opis systemu do nauczania języków wraz z wyposażeniem:

Pulpit nauczyciela z wbudowanym wzmacniaczem stereofonicznym – 1szt

- pulpit z klawiaturą foliową odporną na zanieczyszczenia i zalanie

- zbudowany na bazie dwóch mikrokontrolerów(osobny dedykowany do komunikacji z komputerem oraz drugi specjalistyczny mikrokontroler dedykowany do cyfrowej obróbki dźwięku

- sterowanie pracownią z poziomu pulpitu oraz jednocześnie za pomocą podłączonego do pracowni komputera z odpowiednim oprogramowaniem

- pulpit musi posiadać wbudowany wyświetlacz

- pulpit musi posiadać przyciski umożliwiające włączanie i wyłączanie poszczególnych mikrofonów uczniów, wybór źródła dźwięku, sterowanie mikrofonem i słuchawką nauczyciela, wybór sygnału, regulacja głośności, sterowanie pracą timera

- wbudowana funkcjonalność timera umożliwiająca ustawienie przypomnienia po upływie określonego czasu

- brak elementów wystających (łatwych do uszkodzenia)

- możliwa praca w trybach: praca w grupach (podział uczniów na dwie grupy), praca w parach(możliwość prowadzenia dialogu w parach; nauczyciel musi mieć możliwość podsłuchu par), symulacja rozmowy telefonicznej (praca w min. 3 trybach zniekształceń dźwięku, od niewielkich zakłóceń po zakłócenia zniekształcające sygnał, np. urywające fragmenty wyrazów);

- wbudowany stereofoniczny wzmacniacz mocy współpracujący z zewnętrznymi głośnikami,

- cyfrowa regulacja głośności wzmacniacza,

- programowalny poziom bezpiecznej głośności,

- zewnętrzny panel podłączeniowy dla 4 źródeł dźwięku,

- możliwość podłączenia dowolnego źródła dźwięku (odtwarzacz Blu-Ray, DVD, CD, MP3, MP4, komputer, magnetofon, itp.)

- wyjście do nagrywania (możliwość podłączania do magnetofonu lub komputera)

- gniazdo USB wbudowane w pulpit do podłączania komputera

- zasilanie bezpiecznym napięciem 12 V

Oprogramowanie do zarządzania pracownią językową (oprogramowanie należy zainstalować na komputerze stacjonarnym będącym składową niniejszego postępowania) – 1szt:

Główne funkcje programu:

- wygląd okna programu zbliżony do rzeczywistego wyglądu pulpitu sterującego pracowni, sterowanie funkcjami pracowni za pomocą myszki

- wbudowany system podpowiedzi wyświetla informację o przyciskach, menu, itp,

- wyświetlanie aktualnego czasu, nazwy wybranej grupy, informacji o podłączeniu pulpitu,

- wyświetlanie nazwisk uczniów przypisanych do poszczególnych stanowisk,

- czytelna sygnalizacja włączenia mikrofonów, rodzaju sygnału podawanego na słuchawki, trybu pracy (grupa lub pary),

- jednoczesne sterowanie pracownią za pomocą pulpitu i podłączonego komputera

- szybkie przełączanie grup jednym kliknięciem,

- pomoc do programu Funkcja symulacji rozmowy telefonicznej:

- 4 tryby pracy (wyłączony, dobra jakość, słaba jakość, najgorsza jakość),

- funkcja działa na wszystkich lub wybranych mikrofonach.

Funkcja wirtualnego mikrofonu:

- rejestracja przebiegu lekcji, wypowiedzi uczniów i nauczyciela, dialogów, słówek, itp. (nagrywane plików audio na dysku komputera),

- odtwarzanie wcześniej utworzonych nagrań (dialogi, wypowiedzi, itp.),

- odtwarzanie zaznaczonego fragmentu lub całego nagrania,

- odtwarzanie nagrania od dowolnego miejsca,

- jeden znacznik,

- automatyczne nadawanie nazw nowym nagraniom z uwzględnieniem daty i czasu utworzenia, szybki i łatwy wybór nagrań.

Integracja z odtwarzaczem CD:

- odtwarzanie płyt audio CD,

- odtwarzanie zaznaczonego fragmentu lub całego nagrania,

- powtarzanie zaznaczonego fragmentu lub całego nagrania (funkcja loop),

- odtwarzanie nagrania od dowolnego miejsca,

- jeden znacznik,

- szybki i łatwy wybór nagrań.

Funkcja zarządzania listami uczniów:

- możliwość tworzenia, usuwania i edytowania grup,

- możliwość edycji nazwy grupy,

- łatwy wybór grupy, która rozpoczyna zajęcia w pracowni,

- łatwe przypisywanie uczniów (nazwisk) do poszczególnych stanowisk pracowni,

- łatwa zmiana kolejności na liście (podczas przesadzania uczniów),

- nazwiska uczniów są wyświetlane na polach stanowisk w oknie głównym.

Funkcja timera:

- łatwe nastawianie czasu za pomocą myszki,

- informacja o zakończeniu odmierzania czasu (czas minął),

- odliczanie czasu lekcji ( domyślnie 45 min.),

- odliczanie czasu od 1 do 99 minut, np. 10 min. na kartkówkę.

Funkcja cyfrowego miksera audio:

- wybór jednego ze źródeł dźwięku podłączonych do pulpitu,

- włączenie i wyłączenia wzmacniacza wbudowanego w pulpit (wymagane głośniki),

- regulacja głośności,

- cyfrowy korektor barwy dźwięku: tony niskie i wysokie.

Inne funkcje:

- wykorzystanie regulatorów głośności odtwarzania i nagrywania z systemu operacyjnego komputera,

- możliwość zresetowania pulpitu,

Trener wymowy:

- możliwość nagrywania własnych wypowiedzi,

- możliwość analizowania nagrań audio i wideo poprzez zmianę prędkości odtwarzania,

- praca z okienkami lub na pełnym ekranie,

- interfejs w języku polskim

- obsługa myszką

- w pliku PDF z możliwością wydruku wybranych fragmentów,

- system operacyjny: zgodny z systemem zainstalowanym na komputerze dostarczonym w zestawie z pracownią

Ścieżki audio:

- 3 ścieżki audio,

- możliwość jednoczesnego odtwarzania i nagrywania kilku ścieżek,

- graficzne porównywanie nagrań (wykresy oscyloskopowe),

- regulacja prędkości odtwarzania nagrań bez zmiany wysokości dźwięku, zapisywanie nagrań w plikach WAV, MP3,

- odtwarzanie plików audio WAV, MP3, WMA,

- 50 znaczników dla każdej ścieżki,

- dodawanie, usuwanie znaczników,

- odtwarzanie od znaczników,

- odtwarzanie zaznaczonego fragmentu,

- kursor wskazujący aktualną pozycję podczas odtwarzania,

- niezależna regulacja głośności dla każdej ścieżki,

Ścieżki wideo:

- 1 ścieżka wideo,

- odtwarzanie plików AVI, WMV, MPEG (MPG), MPEG4, (wymagane odpowiednie dekodery zainstalowane na komputerze),

- regulacja prędkości odtwarzania filmów bez zmiany wysokości dźwięku,

- wyświetlanie filmów w okienku,

- wyświetlanie filmów na pełnym ekranie,

- 50 znaczników dla każdej ścieżki,

- dodawanie, usuwanie znaczników,

- odtwarzanie od znaczników,

- odtwarzanie zaznaczonego fragmentu,

- kursor wskazujący aktualną pozycję podczas odtwarzania, niezależna regulacja głośności

Stanowisko przyłączeniowe uczniowskie - 8 szt oraz nauczycielskie – 1 szt:

- Montowane do stolika uczniowskiego pozwalające na podłączenie minimum dwóch stanowisk uczniowskich

Słuchawki dedykowane do pracowni językowej – 17 szt:

- miękka i elastyczna, super wytrzymała obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne

- przetworniki słuchawek dostrojone do charakterystyki zakresu ludzkiej mowy

- wysokiej jakości mikrofon dynamiczny z charakterystyką kardioidalną

- podwójne tłumienie dźwięków niepożądanych

- bardzo selektywna charakterystyka kierunkowa mikrofonu eliminująca szumy i głosy z pomieszczenia,

- skuteczna izolacja akustyczna

- solidny, specjalnie wzmocniony przewód sygnałowy

- duże nauszniki szczelnie kryjące ucho z przyjaznego dermatologicznie materiału

- elastyczny, nastawialny pałąk mikrofonu,

- łatwe w konserwacji i utrzymaniu,

- Końcówka: wtyk mini DIN

- Pasmo przenoszenia: słuchawki 40 Hz – 14,4 kHz / mikrofon 40 Hz – 15 kHz

- Nominalna skuteczność (SPL): 98dB / 1 mW Czułość mikrofonu: 3 mV/Pa

- Nominalna impedancja: słuchawki min. 400 Ohm/ mikrofon min. 200 Ohm

- Nominalne zniekształcenia THD: < 0.14%

- Max. moc wyj.: 100 mW

- Tłumienie zwrotne : min. 15 dB (DIN/IEC)

- siła nacisku: ca. 6 N

- gwarancja minimum 5 lat

Okablowanie pracowni językowej:

- Komplet okablowania umożliwiający kompleksowe uruchomienie Pracowni

- Okablowanie stanowisk uczniowskich - podblatowe

- Umożliwia połączenie 16 uczniów i nauczyciela z systemem

- Umożliwia podłączenie wszystkich dostarczonych urządzeń

Głośniki do zabudowy w biurku nauczyciela – 1 komplet:

- Montowane na przedniej blendzie biurka nauczyciela,

- Moc maksymalna: min. 170 Watt,

- Impedancja: 4Ω,

- Pasmo przenoszenia: minimum 25 – 20,000 Hz,

- Skuteczność: (1W/1m) minimum 90 dB

Radiomagnetofon do pracowni językowej: - 1szt

- odtwarzacz CD; standardy odtwarzania: Audio CD, CD-R/RW/MP3,WMA dźwięk stereo

- moc wyjściowa: min. 2 x 2 W

- Wyjście słuchawkowe

- Wejście USB

Minimalne parametry pozostałych elementów pracowni:

| minimalne parametry techniczne komputera oraz dodatkowego oprogramowania, które musi zostać zainstalowane na komputerze |
| --- |
| Krótki opis | Komputer stacjonarny klasy PC, wyprodukowany przez jednego producenta, posiadający minimum 3 letnią gwarancję, przy czym czas reakcji na zgłoszoną awarię nie może przekroczyć 24h. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. |
| Rodzaj obudowy | Mini Tower |
| Moc zasilacza | Zasilacz musi odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta przedmiotowego komputera |
| Procesor [min. wymagania] | Procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej 9267 punktów PassMark CPU Mark (wynik dostępny pod adresem www.cpubenchmark.net) Procesor musi posiadać system chłodzenia odpowiedni co do wymagań określonych przez jego producenta. |
| System operacyjny | Architektura: 64bit. System operacyjny ma byś w 100% kompatybilny z systemem do nauczania języków obcych zainstalowanych w pracowni oraz z oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi używanym obecnie w SPIML (bez stosowania oprogramowania emulującego). System musi posiadać możliwość nieodpłatnych aktualizacji oraz wsparcie techniczne min. do 2020r. Polska wersja językowa. |
| Dodatkowe oprogramowanie | Pakiet biurowy: Na komputerze nauczyciela musi zostać zainstalowany pakiet biurowy (1 licencja dożywotnia wraz z nośnikiem DVD – nośnik dostarczony przez producenta oprogramowania) spełniający poniższe wymagania: Pakiet Oprogramowania Biurowego musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: • Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika • Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nie posiadających umiejętności technicznych Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: • Edytor tekstów • Arkusz kalkulacyjny • Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji • Narzędzie do zarządzania pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami Zamawiający nie dopuszcza programów pochodzących od różnych producentów – całość musi być zintegrowanym systemem aplikacji biurowych. Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania wymagającego wnoszenia dodatkowych opłat w trakcie używania oprogramowania(np. Opłaty comiesięczne, co roczne). Minimalne wymagania w stosunku do poszczególnych składowych pakietu biurowego: Edytor tekstów musi umożliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. Wstawianie oraz formatowanie tabel. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. Automatyczne tworzenie spisów treści. Formatowanie nagłówków i stopek stron. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). Wydruk dokumentów. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych Tworzenie wykresów liniowych, słupkowych, kołowych Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, Pliki tekstowe, pliki XML, webservice) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych Wyszukiwanie i zamianę danych Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, 2013, 2016 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera" Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016 Narzędzie do zarządzania pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami musi umożliwiać: Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia Zarządzanie kalendarzem Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom Przeglądanie kalendarza innych użytkowników Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach Zarządzanie listą zadań Zlecanie zadań innym użytkownikom Zarządzanie listą kontaktów Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. Oprogramowanie antywirusowe: SPIML posiada ważną licencję na oprogramowanie antywirusowe „Arcabit Bezpieczna Szkoła”, w związku z tym system operacyjny musi być z nim kompatybilny w 100%. Po uruchomieniu komputera w pracowni należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe, w tym celu należy skontaktować się z pracownikiem SPIML wskazanym przez Zamawiającego w celu uzyskania kluczy licencyjnych do programu antywirusowego posiadanego przez SPIML. |
| Pamięć RAM (zainstalowana) | Min. 8 GB |
| Złącza na panelu tylnym | 1x D-Sub (VGA) 1x HDMI (wyjście) 1x Mikrofonowe (wejście) 1x RJ-45 1x wejście liniowe Audio 1x wyjście liniowe Audio 1x Zasilania (AC) 4x USB 2.0 |
| Złącza na panelu przednim | 1x Mikrofonowe (wejście) 1x wejście czytnika kart 2x USB 3.0 |
| Napęd DVD | Nagrywarka DVD |
| Dysk twardy (minimalna pojemność, typ) | Dysk twardy typu SSD, min. pojemność: 250 GB |
| Karta graficzna | Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem; Pamięć karty graficznej : współdzielona z pamięci RAM Parametry karty graficznej muszą zapewnić płynną pracę programów multimedialnych. |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną |
| Łączność | Karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 Łączność bezprzewodowa: WiFi 802.11 b/g/n |
| Maksymalne gabaryty | Wysokość [cm]: 40 Szerokość [cm]: 20 Głębokość [cm]: 30 Waga [kg]: 10 Powyższe wymiary są wymiarami sugerowanym, przy doborze obudowy należy zwrócić uwagę na miejsce przeznaczenia jej lokalizacji – półka w biurku nauczyciela. Obudowa nie może wystawać poza obrys biurka. |
| Wyposażenie | Klawiatura Mysz Przewód zasilający Instrukcja obsługi |
| Gwarancja | min. 3 lata gwarancji producenta na części i robociznę, naprawa w miejscu użytkowania, reakcja serwisowa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii. Serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
| Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |
| zastosowanie | Pełna kompatybilność z komputerem stacjonarnym wymienionym wyżej. |
| Typ | Panoramiczny ekran ciekłokrystaliczny z matrycą TFT IPS o przekątnej min. 21” |
| Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
| Obsługiwane rozdzielczości: | Rozdzielczość standardowa Min. FullHD (1920 x 1080) |
| Złącza | D-Sub HDMI lub DisplayPort |
| Normy promieniowania | CE (Unia Europejska) |
| Inne | Instrukcja obsługi Wszelkie niezbędne przewody umożliwiające podłączenie i uruchomienie monitora do w/w zestawu komputerowego. |
| Gwarancja | Min. 3 lata gwarancji producenta na części i robociznę, naprawa w miejscu użytkowania, reakcja serwisowa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii. Sserwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
| Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego |
| Typ | Monochromatyczne, laserowe |
| Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie |
| Prędkość drukowania | min. 30 stron/ minutę |
| podajnik papieru | Podajnik podstawowy min. 200 arkuszy + automatyczny podajnik dokumentów min. 50 ark. |
| Standardowy odbiornik papieru | min. 200 arkuszy |
| Obsługiwane formaty | Min. A4, A5, B5 |
| Druk dwustronny | automatyczny |
| gramatura papieru | 60 - 163 g/m² |
| praca w sieci [serwer druku] | tak |
| Wbudowana pamięć | min. 256MB |
| Typ skanera | Płaski, z automatycznym podajnikiem papieru |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | min. 1200 dpi z szyby ekspozycyjnej |
| Szybkość skanowania | min. 19 stron /minutę |
| Prędkość kopiowania | min. 30 stron/ minutę |
| Rozdzielczość kopii | min. 600 x 600 dpi |
| interfejs | Ethernet 10/100/1000 Mbps USB 2.0 |
| Wyświetlacz | Tak, Min. 2 - wierszowy |
| Normatywne obciążenie | 8000str/mies. |
| Wydajność tonera (przy 5% zapełnienia strony, wg normy producenta) | Min. 12000 str. A4 |
| Wydajność bębna | Min. 2 x minimalna wydajność tonera |
| Maksymalne wymiary/waga: | Szerokość nie więcej niż: 50cm głębokość nie więcej niż 50cm wysokość nie więcej niż 50cm waga nie więcej niż: 25kg Gabarytów urządzenia należy skoordynować z wielkością blatu biurka nauczyciela |
| Wyposażenie | toner czarny, przewód zasilający, kabel sieciowy USB |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Wszystkie powyższe urządzenia muszą zostać dostarczone z instrukcjami obsługi oraz z nośnikami CD/DVD (poza oprogramowaniem antywirusowym) zawierającymi dołączone oprogramowanie wraz z kluczami aktywacyjnymi (m.in. system operacyjny, pakiet biurowy) oraz nośnikami zawierającym sterowniki dla zainstalowanego systemu operacyjnego.

Przedmiotowy zestaw komputerowy musi zostać przyłączony poprzez połączenie kablowe do sieci komputerowej istniejącej w budynku SPIML.

Uwaga! Zobowiązuje się wykonawcę do wskazania miejsca zamontowania niezbędnych gniazd (gniazda zasilające, gniazdo RJ45) firmie wykonującej aktualnie remont pomieszczenia Pracowni komunikacji w języku obcym (pracownia językowa) SPIML.

Zestaw komputerowy musi posiadać możliwość jednoczesnego podłączenia monitora oraz projektora w trybie 1:1 oraz w trybie „rozszerzenie pulpitu”.

Projektor multimedialny.

Projektor krótkoogniskowym podłączony do komputera PC znajdującego się na biurku nauczyciela. Projektor musi zostać zamontowany na uchwycie sufitowym wraz z wymaganym okablowaniem (dostarcza oraz montuje wykonawca) w maksymalnie bliskiej odległości od ekranu projekcyjnego (preferowana odległość 1m), tak by obraz rzucany przez projektor na ekran projekcyjny nie był zasłaniany przez osoby poruszające się w sali, a w szczególności nauczyciela.

Ekran projekcyjny: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

| minimalne wymagania dotyczące projektora |
| --- |
| Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| System projekcji | DLP |
| Rozdzielczość rzeczywista | Full HD (1920x1080) |
| Jasność | 3000 AL |
| Współczynnik kontrastu | 10000:1 |
| Wyświetlane kolory | 1.07 MLD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) | Min. 65” przy odległości od ekranu 1m |
| Współczynnik powiększenia | 1.1: 1 |
| Moc lampy | 210W |
| Minimalny czas pracy lampy w trybie normalnym | 4000 h |
| Regulacja zniekształcenia trapezowego | Pionowy (Vertical) +/- 40 stopni |
| Obsługiwana rozdzielczość | 1920X1200 |
| Częstotliwość pozioma | 15~102KHz |
| Odświeżanie pionowe | 23~120Hz |
| Kompatybiliność video | NTSC, PAL, SECAM |
| Słyszalny szum w trybie normalnym | Max. 38 dBA |
| Zasilanie | AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz |
| Pobór mocy | Max. w trybie normalny 300W |
| Języki menu ekranowego (min.) | PL, ENG |
| Akcesoria | Kabel Zasilający, Pilot/ Baterie, Kabel VGA, Instrukcja Obsługi, CD, Zakrywka Obiektywu, Karta Gwarancyjna |
| Złącza | Computer in (D-sub 15pin) x 1 Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker x 1 (10W) |
| usługa montażu | montaż uchwytu sufitowego, montaż projektora do uchwytu sufitowego |

Telewizor.

Telewizor musi zostać uruchomiony oraz skonfigurowany do współpracy z istniejącą w budynku siecią WIFI, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

| minimalne wymagania dotyczące TV |
| --- |
| Parametry | Opis minimalnych wymagań |
| Typ telewizora | LED |
| Smart TV | TAK |
| Procesor | Min. czterordzeniowy |
| Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej | TAK |
| Przekątna ekranu [cal] | 48 |
| Format ekranu | 16.09.2017 |
| Format HD | Min. Full HD |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 |
| Ilość głośników | Min. 2 głośniki |
| Moc głośników | Min. 20W |
| Dekodery dźwięku: | Dolby Digital Plus , DTS Premium Sound 5.1 , DTS Studio Sound |
| Tuner cyfrowy | DVB-C , DVB-T |
| Tuner analogowy: | TAK |
| Konfiguracja i obsługa Menu | wyświetlane na ekranie (OSD) |
| Funkcje sieciowe: | Aplikacje, Przeglądarka internetowa |
| Funkcje obrazu: | PIP, Pop, Tryb dynamiczny, Tryb filmowy, Tryb gier, Tryb naturalny, Tryb sportowy, Tryb standardowy |
| Odtwarzanie plików multimedialnych: | TAK |
| Odtwarzane formaty: | AAC, ASF, AVI, BMP, DivX, JPEG, M2TS, M4A, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG4, MPO, MTS, PNG, TS, VOB, WAV, WMA, WMV |
| Teletekst: | TAK |
| Pozostałe funkcje | Elektroniczny przewodnik po programach nadawany w formie tekstu, dostępny dla sygnału telewizji cyfrowej naziemnej, kablowej i satelitarnej (EPG), Automatyczne wyłączenie, Obsługa napisów |
| Ilość złącz HDMI | Min. 2 szt. |
| Ilość złącz USB | Min. 2 szt. |
| WiFi | TAK |
| Ethernet-LAN (RJ-45) | TAK |
| Wyjście cyfrowe audio | Optyczne |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Common Interface | CI+ (wersja 1.3 lub wyższa) |
| Pozostałe złącza | Komponentowe, Kompozytowe |
| Dodatkowe cechy: | Anynet+, DLNA, Wi-Fi Direct |
| Zużycie energii | Klasa energetyczna A+ |
| Pobór mocy (wg normy IEC 62087 Edition 2) | Max 55W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | Max 0,5W |
| Rodzaj zasilania | AC 220-240 V; 50/60 Hz |
| Wysokość z podstawą | Max 70cm |
| Głębokość z podstawą | Max 20cm |
| Waga z podstawą | Max 10,5kg |
| Wysokość bez podstawy | Max 66cm |
| Szerokość bez podstawy | Max 115cm |
| Głębokość bez podstawy | Max 8,5cm |
| Waga bez podstawy | Max 10kg |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Montaż ścienny - standard VESA | Zgodny |
| Załączone wyposażenie | Baterie do pilota, Kabel zasilający, Pilot |
| Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |

Tablica suchościeralna wraz z wyposażeniem i montażem (miejsce montażu wskazane przez zamawiającego)

| Tablica szkolna biała suchościeralna wraz z wyposażeniem i montażem | Tablica szkolna biała suchościeralna o wymiarach: szer. 160cm, wys. 120cm Minimalne wyposażenie: 4 pisaki kolorowe; holder magnetyczny do markerów; płyn czyszczący min. 200ml; wycierak magnetyczny + wymienne filce (min. 10szt.) |
| --- | --- |

Apteczka metalowa, zawieszona na ścianie (dokładne miejsce zawieszenia apteczki uzgodnić z Zamawiającym) zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy

Wykonawca zamontuje pracownię językową wraz z towarzyszącym sprzętem (komputer klasy PC wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, monitorem, myszką, klawiaturą; projektor multimedialnym wraz z ekranem projekcyjnym; urządzenie wielofunkcyjne; TV; tablica suchościeralna) w Sali wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie składowe pracowni muszą być fabrycznie nowe. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą zostać podłączone oraz uruchomione (wszystkie kable i przewody muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę). Wszystkie licencje na zainstalowane oprogramowanie muszą być zgodne z ich wykorzystaniem.

Minimalny okres gwarancji wynosi min. 5 lat (chyba, że w tabelach podano inaczej – dot. Komputer stacjonarny, monitor, projektor multi., TV itp.) od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz ze sprzętem przekazał Zamawiającemu pełną dokumentację (m.in. instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentacje techniczne, karty gwarancyjne), Pracownia powinny posiadać dokumenty potwierdzające jakość ich wykonania, w tym certyfikat CE (obowiązkowo), których kopie Wykonawca powinien dołączyć do składanej oferty. W cenie zamówienia należy uwzględnić koszty aranżacji sali, transportu, instalacji i uruchomienia urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia użytkowników (szkolenie nie może być krótsze niż 2,5h) z zakresu obsługi pracowni oraz zapewni bezpłatną pomoc telefoniczną w zakresie obsługi pracowni na czas trwania gwarancji (min. 5 lat)